Общество с ограниченной ответственностью

«ПроЭксперт»

Экзаменационный центр

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель НОАП ООО «ЛИДЕР НК» ________________ Д.Э. Дрындрожик «_05_» марта 2024 |
| --- | --- |

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

# РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

СМК-03

| Разработано Фамилия, инициалы / Подпись / Дата | Согласовано Фамилия, инициалы / Подпись / Дата |
| --- | --- |
| Мосягин А.А. 27.02.24 | Сидоров С.Ю. 27.02.24 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает правила и процедуры проведения аттестации персонала в области НК на соответствие требованиям государственных стандартов и разработан в соответствии с требованиями документов:

- СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СДА-13-2009 «Требования к Независимым Органам по аттестации (сертификации) персонала»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала»;

-  ГОСТ Р ИСО 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала»,

- ГОСТ Р ИСО 18490-2020 «Контроль неразрушающий. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля»;

- 	ГОСТ Р 53697-2009/ISO/TS 18173:2005. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения.

- ГОСТ Р 56542-2019. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.

- 	ГОСТ Р 58713-2019/ISO/TS 22809:2007. Контроль неразрушающий. Несплошности в образцах, используемых в квалификационных экзаменах.

- 	ГОСТ Р 59243-2020/ISO/TS 25108-2018. Неразрушающий контроль. Образовательные организации, осуществляющие подготовку персонала неразрушающего контроля.

- ГОСТ Р 70589-2022/ISO/TS 25107:2019. Контроль неразрушающий. Программы подготовки по неразрушающему контролю

- документов Системы менеджмента ЭЦ.

1.2. Настоящий документ является основным документом Экзаменационного центра (далее ЭЦ), регламентирующим процесс аттестации специалистов в области НК и подлежит обязательному изучению и неукоснительному выполнению каждым сотрудником, штатным и привлекаемым, имеющим отношение к аттестации персонала.

1.3. Согласно стандартам и правилам аттестации, кандидату, проходящему аттестацию, в соответствии с его уровнем компетентности в заявленной области присваивается I или II уровень квалификации по конкретному виду (методу) контроля (испытаний).

1.4. Принципиальная схема аттестации представлена в Приложении 1.

При официальном запросе со стороны Заявителя описание процесса аттестации вместе со схемой могут быть направлены Заявителю для ознакомления.

1.5. ЭЦ предлагает услуги по аттестации любому специалисту, независимо от места работы, проживания и любых других факторов (пол, возраст, раса, религиозная и национальная принадлежность и т.п.). Услуги ЭЦ доступны всем кандидатам, если уровень их компетентности отвечает требованиям по подготовке и практическому опыту в области НК, которые установлены в международных и государственных документах.

1.6. Предоставление аттестации не должно ограничиваться по причинам несоответствующих финансовых условий. ЭЦ не использует процедуры, необоснованно препятствующие доступу к услугам или ограничивающие его для заявителей и кандидатов.

Количество кандидатов на аттестацию ограничивается максимальным размером групп, из расчета не менее 2 м2 на одного аттестуемого специалиста.

1.7. ЭЦ обеспечивает доступность для Заявителя информации, касающейся области действия схемы аттестации и общего описания процесса аттестации,  в соответствующих разделах официального веб-сайта ЭЦ (http://sro1expert.ru/), предоставлением информации в письменной или устной форме при обращении Заявителя в ЭЦ.

1.8. Критерии оценки компетентности кандидата определяются в ЭЦ в соответствии с правилами аттестации СДАНК-02, СМК-03, СМК-12 и других документов СМ.

1.9. При внесении принципиальных изменений в порядок аттестации персонала ЭЦ обязан поставить в известность всех заинтересованных лиц.

1.10. Работодатель должен документировать персональную информацию, которая должна включать данные об образовании, подготовке и производственном стаже, а также состоянии зрения, требуемые для допуска кандидата к экзамену. Если заявитель является физическим лицом, сведения о производственном стаже подтверждаются независимой стороной (аттестованным специалистом II или III уровня квалификации по методу (виду) НК).

1.11.  	Персонал работодателя не может участвовать в приеме экзамена у своих работников.

1.12. В отношении аттестованных лиц, работодатель несет ответственность за:

- производственную подготовку;

- выдачу письменного допуска к работе;

- результаты НК;

- ежегодную проверку остроты зрения;

- проверку непрерывности применения метода (вида) НК без значительного перерыва;

- обеспечение того, что персонал имеет действующие квалификационные удостоверения по области аттестации соответствующей выполняемой работе;

- ведение соответствующих записей.

1.13. Допуск к работе оформляется работодателем в письменной форме в соответствии с процедурами системы менеджмента, которые определяют виды производственной подготовки и экзамены, необходимые для проверки знаний аттестованным специалистом специфических для данных объектов НК правил, стандартов, методик НК, оборудования и критериев приемки объектов НК

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения, приведенные в СДА-06, а также в СДАНК-02

В данном разделе дано определение нескольких терминов, наиболее часто используемых в настоящем документе.

Ассистент экзаменатора – лицо, аттестованное на II уровень квалификации по тому методу (виду) и объектам НК, по которым он уполномочен Независимым органом участвовать в организации квалификационного экзамена

Аттестация - процедура, используемая Независимым органом для подтверждения того, что компетентность кандидата соответствует заявленной по методу (виду), уровню квалификации и объектам контроля, результатом которой является выдача квалификационного удостоверения.

Валидация – демонстрирование того, что проверенная процедура работает на практике и выполняет возложенные на нее функции, обычно достигаемое непосредственным наблюдением, демонстрацией, полевыми или лабораторными испытаниями или выбранными испытаниями.

Вид НК - группа методов НК, объединенных общностью физических явлений, положенных в его основу (ГОСТ Р 56542-2019. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов).

Допуск к работе - письменный документ, выпущенный работодателем, основанный на области аттестации, допускающий лицо выполнять определенные задачи.

Примечание. Такой допуск может зависеть от результатов производственной подготовки.

Заявитель - лицо, которое подало заявку для допуска к процессу аттестации.

Значительный перерыв - отсутствие или смена деятельности, которые не позволяют аттестованному лицу осуществлять деятельность соответственно его уровню квалификации по методу (виду) и объектам контроля, по которым он аттестован, как для периода, превышающего один год, так и для двух или более периодов, в общей сложности превышающих 2 года.

Примечание: Официальный отпуск, периоды болезни или курсов менее чем 30 дней не учитываются при расчете перерыва

Инжиниринг - инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и(или) процессов.

Инструкция НК - письменное описание точных действий, которые необходимо выполнять при контроле по стандарту, правилам, спецификации или методике НК.

Методика НК - письменное описание всех основных параметров и мер безопасности, которые следует применять при проведении неразрушающего контроля определенных объектов в соответствии со стандартом (стандартами), правилами или спецификациями.

Кандидат - заявитель, который соответствует установленным требованиям и допущен к процессу аттестации.

Квалификационное удостоверение - документ, выдаваемый Независимым органом в соответствии с установленными процедурами, удостоверяющий, что указанное лицо продемонстрировало определенную в квалификационном удостоверении компетентность.

Метод НК - правила применения определенных принципов и средств НК (ГОСТ Р 56542-2019. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов).

Наблюдатель - лицо, уполномоченное Независимым органом наблюдать за экзаменами.

Независимый орган по аттестации персонала (далее Независимый орган) - организация, уполномоченная в рамках Системы НК проводить аттестацию персонала в области НК.

Неразрушающий контроль (НК) - область науки и техники, охватывающая исследования физических принципов, разработку, совершенствование и применение методов, средств и технологий технического контроля объектов, не разрушающего и не ухудшающего их пригодность к эксплуатации.

Подготовка по НК - процесс обучения по теории и практике по тому методу (виду) НК, на который заявлена аттестация; принимает форму подготовительных курсов в соответствии с программой, утвержденной Независимым органом.

Повторная аттестация - процедура подтверждения аттестации путем проведения экзамена или другим способом, удовлетворяющим Независимый орган в том, что установленные критерии повторной аттестации выполняются.

Продление - процедура подтверждения квалификационного удостоверения в любое время до истечения трех лет для I и II уровней квалификации или пяти лет для III уровня квалификации после успешных первичных, дополнительных или экзаменов при повторной аттестации.

Производственная подготовка - подготовка, проводимая работодателем (или его представителем) для владельца квалификационного удостоверения по тем аспектам НК, которые являются специфичными для объектов НК работодателя, оборудования НК, процедур НК, применяемых нормативных и методических документов, ведущее к допуску к работе.

Производственный стаж (опыт) - опыт, приемлемый для Независимого органа, приобретенный под квалифицированным руководством, в применении метода (вида) НК по определенным объектам контроля, для получения необходимых практических навыков и знаний.

Работодатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в которых кандидат работает по основному месту работы

Спецификация - документ, устанавливающий требования.

Способ контроля НК - специфическое применение метода НК Пример: иммерсионный ультразвуковой контроль.

Трудовая деятельность - выполнение функций и задач, относящихся к НК.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА АТТЕСТАЦИЮ

3.1. Кандидат, претендующий на присвоение квалификационного уровня, должен иметь соответствующее образование (Приложение 2 табл.1), теоретическую и практическую подготовку, практический опыт работы по НК, удовлетворять требованиям по состоянию здоровья.

Кандидат, претендующий на прохождение аттестации на один из двух уровней квалификации, аттестуется по конкретным (одному или более) методам НК.

3.2. Подготовка по виду (методу) контроля.

3.2.1. Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень кандидат представляет документальное подтверждение, приемлемое для ЭЦ, что он успешно закончил курс подготовки по методу (виду) и уровню, заявленным на аттестацию.

3.2.2. 	Для всех уровней квалификации теоретическая подготовка может проводиться в формате очного обучения под руководством преподавателя, в формате дистанционного обучения, или в комбинации этих форматов. Практическая подготовка должна проводиться только в очном формате под руководством преподавателя. Подготовка к первичной  аттестации считается действительной в течение 10 лет с даты ее завершения.

3.2.3. Минимальные объемы подготовки кандидатов на I, II уровни квалификации устанавливаются в соответствии с таблицей 2(Приложение 2).

3.2.4. Подготовка включает прохождение курсов как теоретической, так и практической подготовки (не менее 50 % общего времени подготовки).

3.2.5. Прямому допуску к II уровню соответствует полное количество часов, указанное в таблице 2 (Приложение 2) для I и II уровней.

3.2.6. ЭЦ ООО « ПроЭксперт» предлагает прохождение подготовки, при этом заявляет, что аттестация не может быть более простой, легкой или менее затратной, если будут использованы указанные услуги по подготовке. Прохождение подготовки по утвержденным НОАП ООО «ЛИДЕР НК» программам предварительной подготовки в ЭЦ ООО « ПроЭксперт» не ставит под сомнение беспристрастность или снижает требования, установленные в СДАНК-02, СМК-12.

3.2.7. Все процессы аттестации, выполняемые ЭЦ ООО «ПроЭксперт», являются независимыми от подготовки, чтобы конфиденциальность, безопасность информации и беспристрастность не вызывали сомнения.

3.2.8. ЭЦ не требует от кандидатов прохождения подготовки в самом ЭЦ ООО « ПроЭксперт» в качестве обязательного условия аттестации, когда существует возможность альтернативного обучения или подготовки в образовательных организациях по программам, которые по содержанию и объему, соответствуют установленным в СДАНК-02.

3.2.9. Требования к специальной подготовке для способов НК, разработанных в рамках метода (вида) НК, содержатся в таблицах 2.1-2.5 (Приложение 2) и предназначены для предоставления рекомендаций в отношении растущего спроса на компетентность в этих способах.

Требования к специальной подготовке для способов НК, показанных в таблицах 2.1—2.5, дополняют требования к методу (виду), показанному в таблице 2.

Для прямого доступа ко II уровню требуется общее количество дней специальной подготовки, указанное в каждой таблице для I и II уровней.

Аттестация по способу НК действительна до тех пор, пока действительно квалификационное удостоверение по основному методу (виду) НК.

3.3. Практический стаж работы в области НК.

3.3.1. Требования по минимальному производственному стажу работы в области конкретных методов НК для кандидатов I и II  уровней представлены в таблице (Приложение 2 табл.3).

Если кандидат заявляется на аттестацию более, чем по одному методу (виду), общее время производственного стажа суммируется из продолжительностей стажа по каждому методу (виду) НК.

Для всех уровней минимальная продолжительность стажа перед экзаменом определяется ЭЦ (как часть, выраженная в процентах от полного стажа, определенного в таблице 3). Если часть производственного стажа приобретается после успешной сдачи квалификационного экзамена, то результаты экзамена действительны только в течение пяти лет.

Документальное подтверждение производственного стажа подтверждается работодателем и представляется в ЭЦ.

3.4. Специальные требования к состоянию здоровья.

3.4.1 Кандидат должен представить медицинское заключение или иное документальное доказательство удовлетворительного состояния зрения с указанием остроты ближнего зрения и способности различать цвета и оттенки серого.

3.4.2. 	Острота ближнего зрения у кандидата/аттестованного лица должна быть проверена перед аттестацией и каждый последующий год.

3.4.3. 	Перед аттестацией, повторной аттестацией или продлением кандидат/аттестованное лицо должен предоставить в ЭЦ документальное подтверждение, что проверка цветоощущения проводилась в течение пяти предыдущих лет.

Требуется, чтобы цветовое зрение и/или восприятие шкалы серого были достаточными для того, чтобы человек мог разделять и различать цвета или оттенки серого, используемые в соответствующих методах (видах)/способах НК.

3.4.4.	 Документальное подтверждение удовлетворительного состояния зрения должно быть оформлено в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений».

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. Лицо, аттестованное на I уровень квалификации, выполняет работы, по НК в соответствии с письменными инструкциями и под руководством персонала II или III уровней. В соответствии с областью аттестации, указанной в квалификационном удостоверении, специалист I уровня может быть уполномочен работодателем выполнять следующие действия в соответствии с инструкцией НК:

- настраивать оборудование НК;

- осуществлять НК;

- записывать и классифицировать результаты контроля в соответствии с нормами и критериями, установленными в нормативных технических и методических документах;

- представлять результаты контроля.

Лицо, аттестованное на I уровень, не несет ответственность за выбор применяемого метода (вида) контроля или способа контроля, не проводит оценку результатов контроля.

4.2. Лицо, аттестованное на II уровень квалификации, выполняет работы по НК в соответствии с разработанными методиками НК. В соответствии с областью аттестации, указанной в квалификационном удостоверении, специалист II уровня может быть уполномочен работодателем:

- выбирать способ контроля НК для используемого метода (вида) контроля;

- определять ограничения в применении метода (вида) контроля;

- перерабатывать правила, стандарты, спецификации и методики по НК в инструкции по НК применительно к существующим рабочим условиям;

- настраивать и проверять настройку оборудования; осуществлять контроль и руководить им;

- интерпретировать и оценивать результаты в соответствии с применяемыми стандартами, правилами, спецификациями или методиками;

- выполнять и руководить за выполнением всех обязанностей персонала II или I уровней;

- руководить персоналом II или I уровня;

- оформлять результаты НК.

5. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

5.1. Аттестация специалистов НК предусматривает прохождение следующих процедур:

- устное или письменное обращение заявителя в ЭЦ с целью получения информации об условиях и сроках аттестации. Устное обращение заявителя фиксируется на сервере виртуальной АТС, письменное обращение заявителя поступает и сохраняется на сервере электронной почты;

- представление Заявителю информации с перечнем требуемых документов;

- направление Заявителем заявки (Приложение 3) с приложением документов в соответствии с п.5.2;

- регистрация заявки и поступивших документов, уведомление заявителя о получении документов и определение трудоемкости выполнения работ по аттестации. Регистрация заявки и поступивших документов в ЭЦ осуществляется в электронном виде в реестре на сервере ЭЦ ООО «ПроЭксперт» в разделе на согласование;

- проведение анализа заявки достаточности и полноты представленных документов, принятие решения по ним. Запись о принятом решение вносится в указанный выше реестр поступивших заявок на аттестацию и отправляется заявителю по электронной почте;

- направление заявителю сообщения о сроках проведения аттестации и, при необходимости, запроса о предоставлении дополнительной информации;

- проведение экзаменов, оценка результатов экзаменов;

- анализ результатов и принятие решения в НОАП ООО «ЛИДЕР НК»  о возможности присвоения кандидату соответствующего квалификационного уровня:

- при положительном решении: оформление в НОАП удостоверения, регистрация и выдача удостоверения.

- при отрицательном решении НОАП заявителю сообщается о невозможности аттестации с указанием причин.

В процедуру аттестации входят также: публикация информации о результатах аттестации и рассмотрение апелляций на решения по аттестации и жалоб (претензий).

5.2. Перечень документов, предоставляемых заявителем в ЭЦ, включает:

- оформленную заявку (Приложение 3);

- документ об образовании (копию);

- документы, подтверждающие наличие специальной подготовки с указанием объема подготовки в часах;

- документы, подтверждающие наличие аттестации по другим методам (видам) НК, ранее полученные кандидатом (при их наличии);

- справку о производственном стаже по заявленному методу (виду) НК, подписанную руководителем организации-работодателя или Заявителем и независимой стороной, если заявка подается физическим лицом;

- документальное подтверждение удовлетворительного состояния зрения;

- личное заявление кандидата на сдачу квалификационного экзамена с указанием метода (вида) НК и объектов контроля. Форма заявления приведена в Приложении 4;

- регистрационная карточка, в которой указаны сведения о Заявителе. Форма регистрационной карточки приведена в Приложении 5;

- две фотографии (3х4 см);

- согласие на обработку персональных данных (подписывается кандидатом на момент направления документов), форма которого приведена в (Приложение 6);

- копия действующего квалификационного удостоверения специалиста (при наличии);

- документ, подтверждающий оплату услуг по аттестации (копия)

- обязательство по выполнению кодекса этики, опубликованного и размещенного на сайте НОАП ООО «ЛИДЕР НК». (Приложение 7)

5.3. Анализ заявки и представленных документов проводится на предмет их достаточности и оценки соответствия запрашиваемой области аттестации области аккредитации НОАП в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

5.4. ЭЦ вправе потребовать недостающую информацию, которая представляется не позднее установленной даты квалификационного экзамена.

5.5. ЭЦ в обоснованных случаях может отклонить заявку или предложить провести аттестацию с ограничениями в области аттестации, о чем заявитель письменно уведомляется с указанием причин отклонения заявки или ограничения области аттестации.

5.6.  Основанием для отклонения заявки может быть:

- недостаточный опыт производственной деятельности;

- неудовлетворительное состояние зрения, подтвержденное медицинским заключением (справкой) в соответствии с п. 3.4.;

- некомплектность предоставленных документов после уведомления кандидата о необходимости их дополнительного представления.

- не грамотное владение русским языком (письменным и устным) (за исключением случаев аттестации иностранных граждан с участием переводчика);

- неэтичное поведение Заявителя;

- отсутствие подтверждения оплаты услуг по аттестации конкретного Заявителя.

5.7. ЭЦ после проведения анализа представленных документов и устранения заявителем всех замечаний, направляет организации-работодателю или кандидату сообщение о сроках проведения экзаменов.

5.8. Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных экзаменов, сдает их в сроки, установленные экзаменационным центром.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ.

6.1. За проведение квалификационных экзаменов отвечает ЭЦ, являющимся структурным подразделением НОАП ООО «ЛИДЕР НК».

6.2. Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных экзаменов, направляется в группу, которую ведет ответственный по соответствующему виду (методу) контроля НК, и сдает экзамены в сроки, установленные ЭЦ. Подробно процесс подготовки и сдачи квалификационных экзаменов изложен в документе системы менеджмента СМК-12 «Порядок подготовки, проведения и оформления результатов квалификационных экзаменов». Ответственность за соблюдение объективности и процедуры проведения экзаменов в соответствии с данным документом несут экзаменаторы и руководитель Экзаменационного центра.

6.3. Результаты каждого экзамена должны оформляться в виде экзаменационных листов (протоколов) и должны быть подписаны кандидатом и экзаменаторами.

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

ОБ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Комплект документов специалиста, сдавшего квалификационный экзамен (в том числе и результаты по каждой части квалификационного экзамена) в срок, не превышающий семи рабочих дней, ЭЦ направляет в НОАП для принятия решения об аттестации.

7.2. Решение по аттестации принимает аттестационная комиссия НОАП ООО «ЛИДЕР НК» на основании информации, полученной во время процесса аттестации:

- присвоение специалисту запрашиваемого уровня;

– отказ в аттестации;

- аттестация в ограниченной области,

что отражается в Протоколе заседания комиссии НОАП по аттестации персонала.

Информация, на которой базируется решение, должна быть достаточной для прослеживаемости в случае, например, апелляции на решение по аттестации или жалобы, и должна быть сообщена кандидату.

Кандидат должен получить возможность для комментария.

7.3. Срок принятия решения об аттестации не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

НОАП в срок, не превышающий семи рабочих дней, оформляет квалификационное удостоверение (Приложение 8) и удостоверение о проверке знаний правил безопасности (Приложение 9), регистрирует аттестованное лицо и вносит информацию о нем в перечень аттестованного персонала, который направляет в Координирующий орган.

7.4. Нумерация удостоверений производится в соответствии с «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» СДАНК-02.

При  аттестации  по  способам  НК,  предусмотренным  Приложением  2 (таблицы 2.1-2.5), способы указываются в квалификационных удостоверениях в виде ссылок к основным методам (видам) контроля с обозначением способов НК в соответствии с таблицами 2.1-2.5.

7.5. При выдаче квалификационного удостоверения аттестованное лицо подписывает Соглашение о сотрудничестве. Форма соглашения о сотрудничестве приведена в Приложении 1 к СМК-10 «Порядок, учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности и материалов по аттестации. Гарантии беспристрастности».

НОАП является единственным издателем выдаваемых квалификационных удостоверений.

7.6. Срок действия квалификационного удостоверения.

7.6.1. Срок действия удостоверений I и II уровней - 3 года с даты принятия решения об аттестации .

7.6.2. 	Если аттестованное лицо в течение срока действия квалификационного удостоверения пройдет аттестацию по другому методу (виду) НК, или расширит область аттестации в рамках одного метода (вида) НК на другие объекты контроля, то выдается  новое квалификационное удостоверение, при этом номер удостоверения сохраняется. В случае расширения области аттестации в рамках одного метода (вида) НК срок действия квалификационного удостоверения не меняется.

7.7. Выдача дубликатов документов об аттестации.

В случае утери или порчи документов об аттестации, срок действия которых еще не истек, организация-работодатель или аттестованное лицо может обратиться в ЭЦ ООО «ПроЭксперт» с просьбой о выдаче дубликата.

В случае такого обращения, специалист должен заполнить заявление на выдачу дубликата с указанием причин утери или порчи, предоставить две фотографии (3х4 см) и копию документа об оплате за изготовление дубликата.

После предоставления указанных документов, НОАП оформляет специалисту документ, по содержанию идентичное утраченному или испорченному, с пометкой «дубликат».

8. ОПЛАТА УСЛУГ ПО АТТЕСТАЦИИ

8.1. За оказание услуг по аттестации специалистов взимается плата по тарифам, рассчитанных исходя из следующих параметров: перечень видов (методов) контроля (испытаний), на которые претендует Заявитель; заявленный уровень аттестации и количество объектов контроля.

8.2. Тарифы разрабатываются бухгалтерией и утверждаются Руководителем ЭЦ.

Тарифы могут изменяться в зависимости от роста издержек, уровня инфляции, объявленной официально Правительством РФ, и изменения объема работ.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Решение о прекращении действия аттестации и аннулировании квалификационного удостоверения может быть принято Независимым органом в следующих случаях:

а)	аттестованное лицо стало физически не способным выполнять свои обязанности;

б)	аттестованное лицо нарушило положения нормативных (методических) документов, что подтверждается подписанными им заключениями и установлено компетентной комиссией;

в)	установлены факты поведения, несовместимого с процедурой аттестации, или нарушение кодекса этики;

г)	аттестованное лицо после окончания срока действия удостоверения не представило в срок документы на продление аттестации;

д)	установлен значительный перерыв в работе (см. раздел 2) по методу (виду) НК, по которому аттестованное лицо имеет удостоверение.

9.2. Решение об аннулировании удостоверения принимается Независимым органом, который направляет его в Координирующий орган для исключения соответствующих сведений из реестра персонала НК и работодателю или аттестованному лицу, если заявка на аттестацию исходила от физического лица.

9.3. 	Аттестация может быть приостановлена Независимым органом:

a) если аттестованное лицо временно становится физически неспособным выполнять свои обязанности;

б) если имеет место значительный перерыв в работе по методу (виду) НК, на который лицо аттестовано;

в) по усмотрению Независимого органа в случае любых других ситуаций. Независимый орган определяет условия для возобновления действия аттестации.

Решения о приостановке срока действия удостоверения и возобновлении аттестации принимаются Независимым органом. Сведения об аттестованных лицах, по которым были приняты соответствующие решения, Независимый орган направляет в Координирующий орган.

Для возобновления аттестации после значительного перерыва аттестованное лицо сдает экзамен, предусмотренный при прохождении повторной аттестации. Аттестация возобновляется на новый период (3 года для I и II уровня) с даты возобновления.

10. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

10.1. Перед окончанием первого срока действия и каждые последующие периоды (6 лет для персонала I, II уровней) квалификационное удостоверение может быть продлено Независимым органом на новый срок (3 года для персонала I, II уровней) при предоставлении:

а) 	заявки на продление удостоверений

б) 	документированного подтверждения удовлетворительной проверки остроты зрения, проведенной в течение предыдущих 12 месяцев;

в) 	проверяемого документального доказательства продолжительной успешной работы без значительного перерыва (см. раздел 2) по методу (виду) НК и сектору объектов контроля, по которым предполагается продлить аттестацию;

г)	 личного заявления;

д) 	удостоверений, срок действия которых истек.

Если критерий в) не выполняется, лицо руководствуется правилами повторной аттестации (раздел 12).

10.2.	 Заявление на продление аттестации должно быть подано до даты истечения срока действия квалификационного удостоверения и не позднее 6 месяцев после даты истечения срока действия квалификационного удостоверения.

10.2. Для продления срока действия квалификационного удостоверения специалистов I и II уровня им следует успешно сдать специальные экзамены, практические экзамены и экзамены на знание правил безопасности по объектам контроля, по которым они аттестованы. На практическом экзамене проводится контроль не менее одного экзаменационного образца соответствующих секторов объектов контроля (объектов контроля). При аттестации по двум и более секторам объектов контроля образцы выбирают случайным образом из парка образцов, соответствующих заявленным секторам объектов контроля.

10.4. При продлении срока действия удостоверения Независимый орган выдает новое удостоверение с тем же номером и отметкой о продлении.

10.5. По окончании второго срока действия удостоверения (6 лет для I и II уровня со дня выдачи) аттестованное лицо проходит повторную аттестацию.

11. ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

11.1. Перед окончанием каждого второго срока действия (каждые 6 лет для персонала I, II уровней) аттестованное лицо может быть переаттестовано Независимым органом на новый срок (3 года для персонала I, II). При этом аттестованное лицо проходит повторную аттестацию, аналогичную первичной аттестации.

12. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

В течение времени действия квалификационного удостоверения, кандидат может расширить область его действия на дополнительные методы контроля, при этом срок действия удостоверения не изменяется.

При расширении удостоверения на дополнительные объекты контроля, специалист должен предоставить:

- оформленную заявку на проведение расширения области действия квалификационного удостоверения с указанием видов (методов) контроля (испытаний), на которые необходимо расширить область действия удостоверения. Форма заявки на расширение идентична форме заявки на аттестацию (Приложение 3);

- документальное подтверждение удовлетворительного состояния зрения;

- личное заявление специалиста на сдачу квалификационного экзамена;

- заполненную регистрационную карточку;

- две фотографии (3х4 см);

- документ, подтверждающий оплату (копию).

При расширении области действия удостоверения, выданного другим Независимым органом, кандидат должен дополнительно предоставить документы о базовом и специальном образовании.

Квалификационный экзамен при расширении состоит из специального экзамена, практического экзамена и экзамена по Правилам безопасности для (НК).

## 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Независимый орган ответствен за поддержание:

а)	действующей базы данных всех аттестованных лиц, классифицированных по уровню, методу (виду) контроля и объекту контроля;

б)	персональных дел (-а) по каждому неаттестованному лицу, не менее 5 лет с даты заявки;

в)	персональных дел (-а) по каждому аттестованному лицу и по каждому лицу, чья аттестация закончилась:

- фотография или цифровое изображение, сделанное в последние 10 лет,

- заявочные формы,

- экзаменационные документы, такие как вопросники, ответы, описания образцов, записи, результаты тестов, письменные процедуры и протоколы оценки;

- документы по продлению и повторной аттестации, включая подтверждение остроты зрения и непрерывной деятельности;

- причины аннулирования аттестации.

Персональные дела хранятся в соответствующих условиях безопасности и конфиденциальности для специалистов I и II уровней квалификации - 6 лет.

14. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ ОБ АТТЕСТОВАННОМ ПЕРСОНАЛЕ

Для обеспечения актуализации перечня аттестованного персонала рекомендуется своевременно представлять в Независимый орган сведения об изменениях адреса, фамилии и места работы аттестованного лица.

15.УДОСТОВЕРЕНИЯ, ВЫДАННЫЕ ДРУГИМИ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОРГАНАМИ

15.1. ЭЦ ООО «ПроЭксперт» не требует от кандидата прохождения подготовки в самом ЭЦ или НОАП ООО «ЛИДЕР НК» в качестве обязательного условия аттестации, когда существует возможность альтернативной подготовки в образовательных организациях по программам, которые по содержанию и объему, соответствуют установленным в СДАНК-02.

15.2. ЭЦ ООО «ПроЭксперт» признает удостоверения, выданные другими Независимыми органами, при этом проверяет легитимность каждого удостоверения в реестре АО «НТЦ «Промышленная безопасность» через их сайт. В случае, если срок действия квалификационного удостоверения, выданного другим НОАП, на момент проверки закончился, делается соответствующий запрос по электронной почте в АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

15.3.	 Признание удостоверений, выданных другими Независимыми органами, включает признание подготовки и требований к экзаменам Независимого органа, который провел аттестацию (продление, повторную аттестацию).

15.4. ЭЦ ООО «ПроЭксперт» принимает результаты общего экзамена по методу (виду) контроля, если заявитель расширяет область аттестации по другим секторам объектов контроля (объектам контроля) в рамках метода (вида) контроля, по которому проходил аттестацию в другом Независимом органе.

15.5. ЭЦ ООО «ПроЭксперт» способствует гармонизации программ подготовки специалистов по НК с другими Органами по аттестации и центрами подготовки специалистов.

16. Контроль работы аттестованного персонала.

16.1. Периодический контроль работы аттестованного персонала предусматривает:

- проверку выполнения специалистом требований аттестации на основе предоставляемых им ежегодных отчетов о деятельности в области аттестации;

- проверку, в обоснованных случаях, практических навыков и соблюдения этических норм специалистом, с выездом эксперта на место работы владельца удостоверения при необходимости;

- анализ информации надзорных Органов;

- анализ жалоб и информации от заинтересованных сторон.

В процессе контроля необходимо установить, что специалист, имеющий удостоверение:

- проводит работы по тем видам неразрушающего контроля, которые указаны в его удостоверении;

- выполняет работы, соответствующие уровню его квалификации;

- не допускает нарушений технологии контроля, предусмотренной НТД;

- фиксирует (ведет учет) рекламаций по качеству выполненной им работы и этике поведения.

16.2. Объем, периодичность и формы контроля могут изменяться в сторону ужесточения требований в зависимости от специфики объекта контроля и особенностей производства Работодателя, или по инициативе ЭЦ.

17. ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД

ЭЦ ООО «ПроЭксперт» необходимо перейти на настоящую версию «Регламента проведения аттестации персонала» до 1 июля 2024года.

Приложение 1.

СХЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

––

III уровень

III уровень

Приложение 2

| Таблица 1. Требования к общему образованию специалистов I и II уровней |
| --- |
| Уровень квалификации | Требования |
|  | к образованию | к специальной подготовке |
| I уровень | Среднее общее, среднее профессиональное | Подготовка по программам, утвержденным Независимым органом |
| II уровень | Среднее общее, среднее профессиональное или высшее | Подготовка по программам, утвержденным Независимым органом |

| Таблица 2. Минимальные объемы подготовки |
| --- |
| Метод (вид) НК | I уровень, часы | II уровень, часы |
| МК | 21 | 14 |
| РК | 35 | 70 |
| УК | 35 | 70 |
| ВИК | 21 | 14 |
| ЭК | 28 | 42 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для РК не включены часы по радиационной безопасности.

Продолжительность подготовки кандидата может быть сокращена. Если применяются несколько случаев уменьшения времени подготовки, общее уменьшение не может быть более 50% длительности подготовки. Любое уменьшение продолжительности подготовки подтверждается Независимым органом.

а) Продолжительность подготовки может быть сокращена для всех уровней:

- для кандидатов, заявившихся на аттестацию по более, чем одному методу (виду) контроля (например, MК, ПВК) или уже аттестованных ранее и заявившихся на новую аттестацию по другому методу (виду) в случае, если программы подготовки дублируются по определенным предметам (например, технология производства), общее количество часов подготовки для этих методов (видов) (например, MК, ПВК, ВИК) может быть уменьшено в соответствии с программой подготовки;

- для кандидатов, которые закончили по соответствующей специальности технический колледж или высшее учебное заведение (ВУЗ), или прошли обучение не менее двух лет по соответствующей инженерной или научной специальности в колледже или ВУЗе допустимо сокращение полного времени подготовки до 50 %.

б) Продолжительность подготовки может быть сокращена до 50% для кандидатов, аттестуемых на I и II уровни, в ограниченной области по применению (например, автоматизированный ВК или ультразвуковая толщинометрия прямым преобразователем) или по способу контроля.

Рекомендуемые дополнительные учебные дни для способов НК Таблица 2.1. Дополнительные требования к подготовке для способов магнитного контроля МК(МТ) Способ Обозначение Требования к обучению, дни I уровень II уровень МК(МT), см. таблицу 2 3 2 Рассеянный поток МК(МТ-РFL) 1 2 Таблица 2.2. Дополнительные требования к подготовке для способов ультразвукового контроля УК (UT) Способ Обозначение Требования к обучению, дни I уровень II уровень УК (UT), см. таблицу 2 8 10 Дифракционно-временной (время полета) УК (UT-ТОFD) 5 5 Фазированная решетка УК (UT-РА) 5 5 Таблица 2.3. Дополнительные условия к подготовке для способов ультразвукового контроля УК (UT) Способ I Уровень II Уровень УК (UT-ТОFD) УК (UT) 1 УК (UT) 2 УК (UT-РА) УК (UT) 1 УК (UT) 2 Примечание. Уровень, указанный в таблице, является минимально допустимым уровнем квалификации. Таблица 3. Требования СДАНК-02 по минимальному производственному стажу для допуска к квалификационному экзамену и аттестации на I и II уровни

Рекомендуемые дополнительные учебные дни

для радиационного контроля

Требования к подготовке по способам НК, показанным в таблицах 2.4 и 2.5, представляют собой общее количество учебных дней, необходимых для аттестации по указанному способу РК (RT).

Таблица 2.4. Требования к подготовке для способов радиографического контроля РК (RT)

| Способ | Способ с ограниченной областью применения | Обозна-чение | Требования к подготовке (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Уровень | II Уровень |
| Пленочная и цифровая радиография |  | РК(RT-FD) | 8 | 10 |
| Пленочная радиография |  | РК(RT-F) | 5 | 10 |
| Цифровая радиография |  | РК(RT-D) | 5 | 10 |
| Компьютерная томография |  | РК(RT-СТ) | 4 | 5 |
|  | РК (RT) расшифровка снимков | РК (RT- FI) | N/A | 8 |
|  | РК (RT) расшифровка цифровых изображений | РК (RT- DI) | N/A | 8 |
|  | РК (RT) расшифровка Снимков и цифровых изображений | РК (RT- FDI) | N/A | 9 |

Примечание. В настоящее время подготовка, показанная в таблице 2 для РК (RT), в основном представляет собой пленочную рентгенографию (RT-F).

Когда учебные программы соответствуют рекомендациям ГОСТ Р 70589-2022/ISO/TS 25107:2019, необходимо рассмотреть несколько ситуаций, включая РК (RT), а затем пленочную и цифровую радиографию РК (RT-FD).

Таблица 2.5. Дополнительные требования к подготовке для перехода с пленочной на цифровую радиографию

| Метод | Способ | Обозначение | I Уровень | II Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РК (RТ) | Цифровая радиография | РК (RТ- D) | 3 дня | 5 дней |

Кандидаты, имеющие РК квалификационное удостоверение по (RT-F) и заявляющиеся на аттестацию по РК (RT-D), должны пройти дополнительную подготовку, как показано в таблице 2.5.

Таблица 3. Минимальному производственному стажу

| Метод (вид) НК | Стаж, месяцы 1 |
| --- | --- |
|  | I уровень | II уровень |
|  |  | с I уровнем | Прямой доступ |
| АЭ, ВК, ВД, ПВТ, РК, УК, ТК | 1,5 | 4,5 | 6 |
| MК, ПВК, ВИК, ЭК, ОК | 0,5 | 1,5 | 2 |
| 1 производственный стаж в месяцах основывается на номинальной 40-часовой рабочей неделе или законодательно утвержденной рабочей неделе. Если лицо работает более 40 часов в неделю, ему может быть зачтен опыт, основанный на полном количестве часов, но от него требуется привести подтверждение этого опыта. |

В таблице 3 приведен минимальный производственный стаж для кандидатов, которые получили высшее естественно-научное или техническое образование, а также для кандидатов без высшего образования.

Длительность требуемого производственного стажа кандидата может быть сокращена. Любое сокращение производственного стажа кандидата подтверждается Независимым органом.

Аттестованным лицам на I, II уровни, которые заявились на дополнительный метод (вид) НК, может быть разрешено сокращение требуемого стажа на 25% для этого дополнительного метода (вида).

Аттестованные лица на I, II уровни, меняющие сектор объектов контроля, добавляющие другой сектор объектов контроля или способ контроля для того же метода (вида) НК, должны приобрести дополнительный стаж по крайней мере 25 % стажа, приведенного в таблице 3, при этом его продолжительность не может быть менее 0,5 месяца.

Приложение 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

Приложение 4

Форма личного заявления кандидата

Форма личного заявления кандидата

## Приложение 5

ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ

Приложение 6

## Форма согласия на обработку персональных данных специалистов неразрушающего контроля (разрушающих и других видов испытаний)

## Согласие на обработку персональных данных специалиста неразрушающего контроля (разрушающих и других видов испытаний)

| Я, |  |
| --- | --- |
| проживающий(ая) по адресу: | (Фамилия, имя, отчество) |
| ПаПаспорт серия |  | номер |  |
| Выдан |  |
| (кем и когда выдан) |

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных  (ФИО, дата, месяц и год рождения, должность и место работы) Независимому органу по аттестации (сертификации) персонала

(наименование Независимого органа по аттестации  персонала)

адрес местонахождения:_________________________________________

## с целью учета специалистов неразрушающего контроля (разрушающих и других видов испытаний)

Независимый орган по аттестации персонала ____________________________________________ поручает АО «НТЦ «Промышленная безопасность» (Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Таганская, д. 34а) обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, распространение, предоставление) персональных данных для ведения Реестра аттестованных специалистов неразрушающего контроля.

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия квалификационного удостоверения.

Дата                                                    Подпись

Приложение 7

|  | НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ НК Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР НК» |
| --- | --- |

| Россия, 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 13, стр. 2 Тел./Факс: +7 (495) 225-75-65 E-mail: info@lider-nk.ru | Velozavodskaya str., 13 bld. 2 Moscow, 115280, Russia Tel./Fax: +7 (495)225-75-65 E-mail: info@lider-nk.ru |
| --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОДЕКСА ЭТИКИ

| Я, |  |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О. специалиста) |
| обязуюсь соблюдать кодекс этики аттестуемого специалиста, размещенный на сайте НОАП ООО «ЛИДЕР НК» по адресу https://lider-nk.ru/services/podgotovka-i-attestatsiya-spetsialistov-nk-i-rk/attestatsiya-spetsialistov-nerazrushayushchego-kontrolya/ |

| Специалист |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |

КОДЕКС ЭТИКИ АТТЕСТОВАННОГО(СЕРТИФИЦИРОВАННОГО) СПЕЦИАЛИСТА

1. Обязанности лица, получившего квалификационное удостоверение (сертификат):

- действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к персоналу в области неразрушающего контроля (НК);

- заявлять свою аттестацию (сертификацию) только в той области и на тот уровень, которые подтверждены квалификационным удостоверением (сертификатом);

- не участвовать в работах по контролю по истечении срока действия, при приостановке действия или аннулировании квалификационного удостоверения (сертификата);

- не использовать квалификационное удостоверение с целью дискриминации НОАП (ОС) и не делать никаких заявлений относительно аттестации (сертификации) без одобрения НОАП (ОС);

- гарантировать использование квалификационного удостоверения (сертификата) только по назначению.

2. Каждый специалист, который имеет квалификационное удостоверение (сертификат), должен заботиться о том, чтобы его деятельность не нанесла ущерба людям, оборудованию и окружающей среде.

3. Специалист, имеющий квалификационное удостоверение (сертификат), несет ответственность за выполнение работ по неразрушающему контролю в соответствии с уровнем своей квалификации. Он обязан действовать объективно и своевременно информировать руководство обо всех предъявленных ему претензиях и действиях, компрометирующих его, как специалиста.

4. Специалист, имеющий квалификационное удостоверение (сертификат), обязан:

- заботиться о благе общества, предоставляя необходимую информацию в меру своей квалификации, и отклоняя задания, будучи не в состоянии квалифицированно их выполнить;

- в случае обнаружения угрозы безопасности обществу, предприятию, здоровью людей своевременно уведомить об этом соответствующие органы и отказаться от ответственности за качество и надежность объектов, использование которых может служить источником опасности;

- проявлять полную объективность и достоверность результатов контроля при составлении заключений и не подписывать любые документы, с содержанием которых он не ознакомился и не согласился;

- вести учет предъявленных ему рекламаций по качеству контроля, срокам, полноте его проведения и по взаимоотношениям с заказчиками.

5. Специалист, имеющий квалификационное удостоверение (сертификат), не должен принимать вознаграждения от любых сторон в связи с выполнением профессиональных обязанностей, за которые он несет ответственность, и размер оплаты за выполненную работу не должен влиять на его профессиональное мнение.

6. При обнаружении нарушений норм профессиональной этики, НОАП (ОС) может отозвать выданное квалификационное удостоверение (сертификат). В этом случае квалификационное удостоверение (сертификат) подлежит возврату в НОАП (ОС) в течение 30 дней с момента получения официального извещения.

Обязательство аттестуемого (сертифицируемого) специалиста

Гарантирую, что все приведенные сведения в Личном заявлении достоверны и готов соблюдать Кодекс этики. Осознаю, что фальшивые сведения в Личном заявлении, а также любые другие нарушения обозначенных правил дают право НОАП (ОС) отозвать выданное квалификационное удостоверение (сертификат).

Осознаю, что квалификационное удостоверение (сертификат) является действительным только при физической пригодности и непрерывной деятельности в заявленной области неразрушающего контроля. При наличии перерыва в деятельности сроком более 6 месяцев необходимо сообщать об этом в НОАП (ОС) и что это может привести к аннулированию квалификационного удостоверения (сертификата).

Обязуюсь сообщать НОАП (ОС) обо всех претензиях, предъявленных к квалификационному удостоверению (сертификату), и освобождаю НОАП (ОС) от всех претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного или неквалифицированного использования квалификационного удостоверения (сертификата).

Соглашаюсь с тем, что мои персональные данные будут занесены в Реестр аттестованных специалистов и могут быть опубликованы, в том числе в информационных сетях.

Приложение 8

Образцы

КВАЛИФИКАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ и УДОСТОВЕРЕНИЯ

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов | Должность лица внесшего изменения: Фамилия, инициалы, подпись | Дата введения изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | новых | аннулированных |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - | - |  |  |  |

# Text boxes

Заявитель

Обращение заявителя (устное или письменное)

Регистрация заявки

Прием и экспертиза комплекта документов кандидата

Проведение спец. подготовки для допуска к экзаменам

Проведение экзамена

Оформление протоколов экзамена

Публикация реестра НОАП

Замечания по итогам экспертизы

Решение аттестационной комиссии НОАП

Оформление НОАП удостоверения или мотивировка отказа

Регистрация и выдача удостоверения

Инспекционный

Контроль НОАП

Принятие решения по результатам инспекционного контроля НОАП

Предоставление информации об условиях и сроках аттестации, требованиях к кандидатам

Поступление заявки

Экспертиза заявки

Подготовка финансовых документов

Формирование личного дела кандидата

Направление на экзамен

Да

Нет

Аннулирование удостоверения НОАП